物料安全资料(MSDS)

溴酸钾

第一部分 化学品及企业标识

### 化学品中文名称：溴酸钾

### 化学品英文名称：Potassium bromate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

### 第二部分 成分/组成信息

### 纯品■ 混合物□

### 化学品名称：溴酸钾

### 化学品分子式：KBrO3

### 分子量：167.00

### 有害物成分                 含量                  CAS号

### 溴酸钾                     1 0 0 ％               7758-01-2

### 第三部分 危险性概述

### 危险性类别：第5.1类氧化剂

### 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

### 健康危害：可致癌。误食有毒。

### 环境危害：无资料。

### 燃爆危险：与可燃物混合会爆炸。

### 第四部分 急救措施

### 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

### 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗。就医。

### 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

### 食 入：让误服者饮足量水，催吐，就医。

### 第五部分 消防措施

### 危险特性：助燃。遇火可形成可燃危险气体/蒸气。

### 有害燃烧产物：溴化氢。

### 灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

### 灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

### 第六部分 泄漏应急处理

### 个人防护：避免物质接触。

### 环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

### 清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

### 清理污染区，洗液排入废水处理池。

### 第七部分 操作处置与储存

### 操作注意事项：无特殊要求。

### 储存注意事项：干燥，密封。远离可燃物。避光热源。储存温度在15℃到25℃。

### 第八部分 接触控制/个体防护

### 最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

### 监测方法：

### 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

### 呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

### 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

### 身体防护：穿防化学品工作服。

### 手防护：戴防化学品手套。

### 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，洗手脸。立即更换污染衣物。抹护肤隔离霜。

### 第九部分 理化特性

### 外观和形状：无色无味固体 pH值：5-9 (50 g/l H2O，20 °C)

### 熔点 ：434 °C 休积密度：~ 1400 kg/m3

### 沸点 ：无资料 密度：3.42 g/cm3(20 °C)

### 燃点 ：无资料 闪点：无资料

### 爆炸限度：下限：无资料

### 上限：无资料

### 热分解：> 430℃

### 溶解性：水 (20 °C) ~ 70 g/l

### (100 °C) 497.5 g/l

### 乙醇 微溶

### 第十部分 稳定性和反应活性

### 稳定性：不稳定

### 避免接触条件：无资料

### 禁忌物：半金属,非金属，非金属卤化物，还原剂，可燃物（可爆炸） ，铵化物，粉末状金属。

### 危险分解产物：见第五部分

### 聚合危害：不能发生

### 其他信息：

### 第十一部分 毒理学资料

### 急性毒性：LD50: 321 mg/kg (大鼠经口)

### 亚急性和慢性毒：在与工作环境相近的条件下进行的动物实验显示此物质有致癌性。

### 细菌诱变性：艾姆斯氏试验: 阴性.

### 其他资料：

### 食入后：反胃，呕吐，腹泻，胃痛。

### 系统效应：正铁血红蛋白症伴有头痛，心律不齐，血压下降，呼吸困难，痉挛，主要症状：黄萎病(血中带蓝)。

### 经过潜伏期后：有肝，肾坏死危险。

### 其他数据：小心合理使用产品不会产生生态问题。

### 第十二部分 生态学资料

### 生态效应：无资料

### 其他生态数据：小心合理使用产品不会产生生态问题。

### 第十三部分 废弃处置

### 废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

### 和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

### 包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

### 定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

### 第十四部分 运输信息

### 危险货物编号：51510

### 包装标志：氧化性

### UN编号：1484

### 包装类别: II

### 第十五部分 法规信息

### 危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

### 423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

### 化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1类氧化剂。

### 第十六部分 其它信息