物料安全资料(MSDS)

硝酸钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硝酸钠

化学品英文名称：Sodium nitrate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：硝酸钠

化学品分子式： NaNO3

分子量：84.99

有害物成分                       含量                 CAS号

硝酸钠                          1 0 0 %               7631-99-4

第三部分 危险性概述

危险性类别：第5.1类氧化剂。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吞咽有害，刺激眼。

环境危害：无资料。

燃爆危险：与可燃物质接触可引起火灾。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。与可燃物质接触可引起火灾。

有害燃烧产物：遇火可形成燃烧气或蒸汽。可形成：五氧化二氮。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：远离燃源。没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气温度。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。避免物质接触。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：远离可燃源。采取措施防静电反应。

储存注意事项：干燥，密封。远离光热源。按常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色无味固体 pH值：5.5-8.3 (g/l H2O ， 50 °C)

熔点 ：308 休积密度：~ 1200 kg/m3

沸点 ：无资料 密度：2.26 g/cm3

(20 °C)

燃点 ：无资料 闪点：无资料

爆炸限度： 上限： 无资料

上限： 无资料

热分解： > 380 °C

溶解性：

水 874 g/l (20 °C)

酒精 8 g/l

log Pow: -3.8 (25 °C) (实验)

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热（分解）

禁忌物：可燃物，粉末状金属 ，氰化物，碳，硫磺，碱性金属，醋酸酐，乙烯聚合氯化物, 亚磷酸盐纳，

硫代硫酸盐纳，氧化铝，磷化硼。

危险分解产物：

聚合危害：不能发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 1267mg/kg. (大鼠经口)

其他资料：

动物实验： 眼睛刺激（兔） ：微刺激

吸入后：正铁血红蛋白血症带有头痛，心律不齐，血压下降，呼吸困难，痉挛。主要症状：黄萎病。

眼接触后：刺激

食入后：黏膜刺激，反胃，腹泻，呕吐。

其他数据：其他危害不能排除。处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态效应：

生物降方式不适用于无机物。

log p(o/w): -3.8 (25 °C) (experimental);

不会产生生化集聚 (log P(o/w <1).

对鱼的毒性: Ictalurus punctatus LC50: 6200 mg/l /96 h;

对水蚤的毒性: 水蚤magna EC50: 3581 mg/l /48 h.

其他生态数据：以下同适用于硝酸钾:可能造成水供应的超营养作用。对引用水有害。鱼: LC50 > 500 mg/l.

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：51055 UN编号：1498

包装标志：氧化性 包装类别：III

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1类氧化剂。

第十六部分 其它信息