物料安全资料(MSDS)

甲基丙烯酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：甲基丙烯酸

化学品英文名称：Methacrylic acid; 2-Methylpropenoic acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：甲基丙烯酸

化学品分子式：CH2C(CH3)COOH

分子量 ：86.09

有害物成分:                          含量                   CAS号

甲基丙烯酸                          1 0 0 %                 79-41-4

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.1类酸性腐蚀品。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：接触皮肤、食入有害。导致严重灼伤。

环境危害：

燃爆危险：

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，用聚乙二醇400轻敷。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少10分钟。立即就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食 入：误服者饮用大量水（如有必要可饮用数升），谨防呕吐，立即就医。勿试图中和。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃，遇火可产生有害可燃性气体和蒸气。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：水、二氧化碳、粉末、干粉。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区，喷水降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：避免接触物质，勿吸入其蒸气/浮尘。保证空气流通。

环境保护措施： 化学品未经处理严禁排入排水系统。

清洁/吸收措施：用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。进一步处置，清理污染区。

回收利用：用氢氧化钠溶液中和，或投入石灰、石灰沙或碳酸钠中。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求

储存注意事项：密封，保持干燥。常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤膏。工作后清洗脸部和手。勿吸入其蒸气。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：液体，无色，刺激性气味。

pH值：2.0~2.2 (100 g/l H2O,20 °C)

动态粘度：1.312 mPa*s (20 °C)

熔点（℃） ：15

沸点（℃） ：161

闪点（℃） ：77 o.c.

爆炸上限%（V/V） ：8.7

密度：1.015 g/cm3

(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1） ：

引燃温度（℃） ：370

爆炸下限%（V/V） ：1.6

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa） ： < 1(20 °C) ;6.7(50 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：0.93

溶解性：

水 89 g/l (25 °C)

乙醇 可混合 （20 °C）

醚 可混合 （20 °C）

其他理化性质： 生物聚集因子：3.0 (计算值)

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：聚合引发剂，过氧化合物，硫酸盐，过氧化氢。

避免接触条件：加热时有聚合倾向

聚合危害：可发生。

危险分解产物：无资料

其他信息：稳定剂：4－甲氧基苯酚

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 1060 mg/kg. （大鼠经口）

LD50: 500 mg/kg. （兔经皮）

吸入后：灼伤粘膜，咳嗽，呼吸困难。

皮肤接触后：灼伤。

眼睛接触后：灼伤。

食入后：灼伤嘴，喉，食管及肠胃系统。

其他数据：处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：无资料

生物富集或生物积累性：无发生 (log P(o/w <1)。BCF: 3.0 (计算值)

分布：log p(o/w): 0.93.

其他有害作用：谨慎处理泄漏物不会对生态产生影响。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质： 危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：81618

包装标志：腐蚀

UN编号：2531

包装类别：III

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.1类酸性腐蚀品。

第十六部分 其他信息