物料安全资料(MSDS)

氨基磺酸镍溶液

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名氨基磺酸镍溶液

化学品英文名Nickel Sulfamate solution

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称氨基磺酸镍

化学品分子式Ni(SO3NH2)2

分子量250.91

有害成分                        含量                          CAS号

氨基磺酸镍                    763～784 g/L                    13770-89-3

第三部分危险性概述

危险性类别

侵入途径吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害吸入本品对上呼吸道有刺激作用。皮肤或眼睛接触有强烈刺激性或造成灼伤。

口服灼伤口腔和消化道。

环境危害无污染

燃爆危险不燃。

第四部分急救措施

皮肤接触立即脱去被污染的衣服

眼睛接触立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。并就医

吸入将患者移至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停

止，立即进行人工呼吸，并就医。

食入误服者用水漱口，给饮大量牛奶或蛋清，并就医。

第五部分消防措施

危险特性不燃。

有害燃烧产物无资料。

灭火方法使用水、砂土或二氧化碳、干粉、泡沫灭火剂灭火。

灭火注意事项及措施没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，

防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护避免直接接触化学品。应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施采用安全的方法将泄漏物收集回收，根据化学品性质进一步处置，或运至废

物处理场所处理。用大量水清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项密闭操作，局部排风，提供安全淋浴和洗眼设备。穿耐酸碱防护服和手套，

戴防护面罩。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

储存注意事项储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。

应与强酸、强碱分开存放。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度美国OSHA PEL - TWA: 1.0 MG (Ni)/M3

监测方法火焰原子吸收光谱法

工程控制保持现场通风

呼吸系统防护一般不需要特别防护。可能接触其蒸气时，佩带防毒面具。

眼睛防护戴化学安全防护眼镜。

身体防护穿工作服(防腐材料制作)。

手防护戴橡皮手套。

其他防护工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期的

体检。

第九部分理化特性

产品的外观与性状绿色溶液。

熔点（℃） 无资料沸点（℃） 136.7℃

相对密度（水=1） 1.54(20℃)

相对蒸气密度（空气=1） 无资料

饱和蒸气压无资料

燃烧热无资料

临界温度无资料

临界压力无资料

辛醇/水分配系数无资料

pH值4.1－4.5(20～25 ) ℃

引燃温度（℃） 无资料

闪点（℃） 无资料

爆炸上限（％） 无资料

爆炸下限（％） 无资料

溶解性溶于水。

主要用途主要用于精密电镀、印刷线路板电镀等行业，其优点是镀层的内应力低，沉

积速度快。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性稳定

避免接触的条件无资料

禁配物无资料

聚合危害不能发生

分解产物无资料

第十一部分毒理学资料

急性毒性LD50：3160 mg/kg(大鼠经口)

亚急性和慢性毒性无资料。

第十二部分生态学资料

生态效应无资料。

其他生态数据化学品未经处理不允许进入水域和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃方法对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。

处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物

处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的

包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号包装标志

UN编号包装类别Ⅲ

第十五部分法规信息

化学危险物品安全管理条例(1987 年2 月17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677 号)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；车间空气中镍及其无机化合物卫生标准(GB16210-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。

第十六部分其它信息